## Slide 1
STM32H743 · LAN9252 · TwinCAT 3
电机联调
阶段汇报
Mode 2 · 虚拟电角度 + 电流闭环
工作周期 2026.10.20 — 2026.10.23
本阶段核心结论
已把 TwinCAT 指令接入 H743 电机执行链路
并在正速度给定 +6 / +12 下实际观察到电机旋转
+6 / +12
正给定已起转
10
极对数 p
6 s
运动时限上限
汇报人：奇点
汇报对象：指导教师
平台：STM32H743-VOFA 电机控制平台

## Slide 2
汇报提纲
工作周期 2026.10.20 — 2026.10.23
01
阶段目标与当前成果
通信与控制链路已打通，正给定下电机已实际旋转
02
系统链路与控制模式边界
模式 2 是虚拟电角度 + 电流闭环，不是编码器速度闭环
03
四天推进时间线
10 月 20 日至 23 日，按日推进联调与诊断
04
关键问题与排查
六个问题的现象、定位、处置与保留边界
05
TwinCAT 操作流程与状态机
七步操作顺序、相位状态机与故障复位路径
06
当前配置、后续工作与结论
参数表、三项待办，以及可汇报与不可汇报的边界
STM32H743-VOFA 电机控制平台
02 / 11

## Slide 3
01 阶段目标与当前成果
截至 2026 年 10 月 23 日
阶段目标：在从站已能进入 OP 的基础上，把 TwinCAT 的 PLC 指令接入 H743 电机控制程序，并推进实板联调
项目 | 截至 10 月 23 日的结果 | 证据层次
通信与控制链路 | TwinCAT 能进入 OP，PLC 可下发启动与速度指令 | 实机已观察
电机旋转 | 正给定 +6、+12 时均可转动，两者不是实测转速 | 实机已观察
最新运行时限 | 运动 6 秒、总会话 10 秒，两层限时配置已同步 | 修改及离线验证完成
正反转与运行质量 | 负给定反向未验证，平滑度与可闻噪声仍待分析 | 待进一步验证
电流采样与保护 | 完成诊断与配置修正，异常采样根因仍未确认 | 部分修正，问题保留
可汇报的结论
控制链路已打通，正给定 +6 / +12 下电机实际旋转；反向运行、转速精度与平滑度尚未验收，本轮不写作闭环性能验收结论
STM32H743-VOFA 电机控制平台
03 / 11

## Slide 4
02 系统链路与控制模式边界
TwinCAT 3 · EtherCAT · STM32H743 · DRV8323
指令向下走「主站 → 从站 → MCU → 功率级」，电流采样与本地状态沿原路回传
模式 2 与控制边界
当前采用「虚拟电角度 + 电流闭环」，由 MCU 对给定频率积分得到电气角，不使用编码器反馈；OP 只说明通信进入运行状态，不代表电机已启动或转速已闭环。
它不是编码器速度闭环
主站与从站的分工
在 MAIN 写入需求 6，PLC 乘 10 形成 TargetSpeed=60 的 PDO 输出；H743 桥接层解析后交给模式 2 策略，换算为电角频率，再由电流环与 PWM 执行。
主站不逐点生成六路 PWM
STM32H743-VOFA 电机控制平台
04 / 11

## Slide 5
03 四天推进时间线
2026.10.20 — 2026.10.23
10 月 20 日
打通控制通路
建立模式 2 的 PLC、PDO 与桥接控制流程，打通主站指令到 H743 的通路。
链路建立
›
10 月 21 日
修正采样配置
完善调试观察手段，并把 ADC 完成中断改为序列完成，匹配双通道读取。
配置契约
›
10 月 22 日
做采样基线
增加「六路相 PWM 尚未开启」的采样基线对照，隔离功率输出对读数的影响。
诊断方法
›
10 月 23 日
实机起转
完成分频对照、恢复旧保护门槛、拆分对齐与运行给定，+6 / +12 均观察到旋转。
功能推进
时间线的定位
本阶段成果属于一次短时运行的功能演示基础：反向实机验证、转速精度与平滑度验收均未在本轮完成，不写作完整闭环性能结论。
STM32H743-VOFA 电机控制平台
05 / 11

## Slide 6
04 关键问题与排查（一）
通信状态 · 故障锁存 · 采样配置
三个问题都不是「换个参数就好」，而是把联调操作、状态机语义与配置契约各自理顺
1
无法进入或意外退出 OP
现象
进入 Debug、复位或暂停后，TwinCAT 出现 INIT 到 PREOP 超时，或从 OP 异常退回 INIT。
定位与处置
结合 Keil 运行状态与 uwTick 核对，区分「MCU 停止服务」与持续通信故障；固定为先让 MCU 连续运行再恢复 OP。
解决的是操作干扰，不等于长期通信稳定性已验证
2
通信恢复后 nPhase 仍为 90
现象
State=8、WcState=FALSE、bHealthy 已 TRUE，但 nPhase=90、bLocalFault=TRUE，电机仍不能启动。
定位与处置
阅读状态机确认 90 是故障锁存，不是通信恢复后自动待机；复位需 bStart=FALSE 且 bReset 产生新上升沿。
禁止强写 nPhase=0 或强制映射输出绕过状态机
3
ADC 完成中断与读取不匹配
现象
电流回调需同时读取 JDR1、JDR2，原 EOCSelection 却是 SINGLE_CONV。
定位与处置
该设置与「序列结束后再读取」不一致；改为 SEQ_CONV 以 JEOS 为依据，通道、rank 与触发源不变。
只证明配置与意图一致，未证明采样准确
共同点：通信健康（bHealthy）与应用已准备好（bLocalFault）必须分别检查，不能互相替代
STM32H743-VOFA 电机控制平台
06 / 11

## Slide 7
04 关键问题与排查（二）
电流保护 · 起动工况 · 运行时限
后三个问题都做了对照实验：先隔离变量，再决定是修参数还是保留问题
4
启动后触发电流保护及异常读数
出现 MotorFault=7、BridgeFault=8；未接电机也观察到换算电流尖峰。增加 RAM 冻结记录与 DRV8323 启动寄存器读回。
5
通电但不转或左右振动
新增独立对齐参数 0.5 A，控制策略与电流环两处对齐给定都用它；运行仍为 0.8 A，+6 / +12 下随后观察到旋转。
6
能转但运行时间过短
BridgeFault=12 经代码确认是运行时限关断；运动由 3 秒改 6 秒、会话由 5 秒改 10 秒，并让看门狗共用配置。
无相 PWM 基线的分频对照
基线 | 超 0.6 A 样本 | 换算相电流峰值
DIV1 | 158 次（15.83%） | 约 1.795 A
DIV2 | 105 次（10.52%） | 约 1.900 A
两组均为 998 个样本，取自相 PWM 未开启的基线窗口
判断与取舍
对照没有证明异常已消除，换算峰值也不等同于真实绕组电流。恢复旧「任一相超过 10 A 连续两次」保护，0.6 A 仅作诊断门槛。
采样准确性、真实相电流与保护有效性继续保留待查，本轮不宣称已修复
STM32H743-VOFA 电机控制平台
07 / 11

## Slide 8
05 TwinCAT 控制电机的操作流程
模式 2 短时空载验证
七步顺序不可颠倒：先让 MCU 连续运行再动主站，先预置速度再发启动边沿
1
检查接线与条件
24 V 供电限流 1 A，抱闸接 12 V；拆接线须断电，下载前先断开 U/V/W。
2
下载并连续运行
Keil 下载同名 AXF 后 Run(F5)，在 Watch 中确认 uwTick 持续增长。
3
进入 OP 并运行 PLC
Box 1 的 Online 页请求 OP，PLC 登录运行，确认 State=8、WcState=FALSE。
4
初始化与故障复位
用「写入值」而非「强制值」；nPhase=90 时给 bReset 一个上升沿清锁存。
5
预置速度再启动
先写 rDemandRpm=+6.0，再把 bStart 由 FALSE 写为 TRUE，产生启动边沿。
6
运行与主动停止
Start 后约 4 s 把 bStop 写 TRUE；确认 nPhase=0 并目视转轴完全停稳。
7
反向验证（待做）
停稳后预置 -6.0 并重发启动边沿；运行中禁止由正给定直接改为负给定。
!
贯穿的安全红线
功率输出期间禁止暂停、单步或命中断点；异常时直接切断主电源。
STM32H743-VOFA 电机控制平台
08 / 11

## Slide 9
05 相位状态机与故障恢复
nPhase 0 / 10 / 20 / 30 / 80 / 90
正常路径是一条环，故障路径是一条必须先释放、再复位、再重启的支路
故障复位四步
1
先释放：把 bStart 写回 FALSE
2
给边沿：bReset 写 TRUE 再写回 FALSE
3
查状态：nPhase=0 且 bLocalFault=FALSE
4
再启动：重新发送 bStart 上升沿
两层状态必须分开看
通信层：State=8、WcState=FALSE
应用层：nPhase、bLocalFault
故障码：12 时限 / 13 换向 / 14 停止超时
通信恢复不等于故障锁存被清除
复位靠上升沿而不是电平，且必须先释放 bStart——这是本阶段最容易踩的操作点
STM32H743-VOFA 电机控制平台
09 / 11

## Slide 10
06 当前配置、后续工作与结论
截至 2026 年 10 月 23 日
左表为本次汇报对应的实际配置，右侧是本轮明确保留、未做的三项工作
截至本次汇报的配置
参数 | 当前值 | 说明
对齐 Id / 运行 Iq | 0.5 A / 0.8 A | 参考给定不等于实际电流
参考限幅 / 电压限幅 | 1.0 A / 0.15 pu | 不作安全额定值认定
极对数与已用需求 | 10；+6、+12 | 对应 +1、+2 Hz 电角频率
对齐时间 / 频率斜坡 | 0.75 s / 20 rpm/s | 斜坡为等效磁场速度变化率
会话 / 运动上限 | 10 s / 6 s | 两层共用，含加减速
通信 / 停止保护 | 100 ms / 2 s | 超限撤销许可或进故障
相电流软件关断 | >10 A 连续两次 | 0.6 A 仍为诊断门槛
ADC / PWM | Bench DIV2 / 约 10 kHz | 采样质量未验收
待办一 · 反向转动
在停稳后验证负给定反向转动，确认方向是否与正给定相反。
待办二 · 运行质量
区分起动阶段与恒速阶段的抖动、噪声，再决定是否调整控制参数。
待办三 · 采样与保护
核实电流采样准确性、真实相电流与保护有效性，本轮尚未确认。
本轮不再追加实机测试，不在汇报前继续扩大参数——把边界写清楚比多一组数据更重要
STM32H743-VOFA 电机控制平台
10 / 11

## Slide 11
汇报结束
STM32H743 与 LAN9252 电机联调阶段汇报
请老师批评指正
EtherCAT/motor/openangle/SOFTWARE_VERIFICATION.md —— 逐日修改与离线验证记录
EtherCAT/motor/openangle/COMMISSIONING.md —— 实验流程说明
MDK-ARM/motor_build_openanglebenchcheck.log —— 最新延时版编译记录
已把 TwinCAT 指令接入 H743 电机执行链路，并在正给定 +6 / +12 下观察到旋转
STM32H743-VOFA 电机控制平台
11 / 11